## Slide 1: Classes de Redes e endereções de IP

## Slide 2: Redes e Endereços de IP
Um endereço IP é formado por 32 bits que possui quatro octetos representados na forma decimal(ex:192.168.0.1).
Uma parte desse endereço indicam – nos a rede e a outra parte indicam qual a maquina dentro da rede (host).
Com o objectivo de serem possíveis redes diferentes dimensões, foram definidas cinco diferentes classes de endereços IP (Classes : A, B, C , D e E).

## Slide 3: Analise das três principais classes
A classe A possui um conjunto de endereços que vão desde o 1.0.0.0 até 126.0.0, onde o primeiro octeto (ex: primeiros 8 bits N.H.H.H) de um endereço IP identifica a rede e os restantes 3 octetos (24 bits) são para identificar os host desta rede.
A classe B possui um conjunto de endereços que vão desde o 128.0.0.0 até 191.255.0.0, onde os dois primeiros octetos (ex: 16 bits N.N.H.H) de um endereço IP identificam a rede e os restantes 2 octetos (16 bits) são para identificar os host desta rede.
A classe C possui um conjunto de endereços que vão desde o 192.0.0.0 até 223.255.0, onde os dois primeiros octetos (ex: 24 bits N.N.N.H) de um endereço IP identificam a rede e os restantes octetos (8 bits) são para identificar os host desta rede.
As classes D e E não são utilizadas e foram desenvolvidas para utilização futuras. Casa classe reserva um numero diferente de octeto para o seu endereçamento de rede e diferenciam pequenas, medias e grandes redes.

## Slide 4: Tabela das classes de rede
classe | Endereço | Formato de Endereço | Mascara
A | 1 - 126 | N.H.H.H | 255.0.0.0
B | 128 - 191 | N.N.H.H | 255.255.0.0
C | 192 - 223 | N.N.N.H | 255.255.255.0
D | 224 - 239 | Multicast | NA
E | 240 - 255 | Experimental | NA

## Slide 5: Endereços de IP inválidos
Nenhum endereço IP pode começar por zero, pois o indentificador de rede 0 é utilizado para indicar que se está na mesma rede, a chamada Rota Padrão.
Nenhum endereço IP pode começar com o números 127, pois este é reservado para teste interno, ou seja são destinado a própria maquina que envio o pacote.
Nenhum indentificador de rede pode ser 255 e nenhum host pode ser composto apenas de endereços 255, seja qual for a classe do endereço.
Nenhum host pode ser composto apenas de zero, seja qual for a classe do endereço.
Nenhum endereço de classe C pode terminar com 0 ou com 255, pois um host não pode ser representado a penas por valores 0 ou 255. são endereços destinados simultaneamente a todos os computadores da rede.

## Slide 6
Trabalho elaborado
por
francisco castro
hilário rodrigues